## Slide 1: Mạng LAN ảo- VLAN

## Slide 2: Mục đích:
Định nghĩa VLAN
Ưu điểm khi sử dụng VLAN
Hoạt động của VLAN
Khái niệm VLAN trunking
Cấu hình VLAN trên hạ tầng Cisco

## Slide 3: Giới thiệu VLAN
VLAN cung cấp sự chia nhỏ mạng dựa trên broadcast domain
VLAN có thể phân đoạn mạng kết nối bằng switch thành những mạng logic theo yêu cầu về chức năng, dự án,ứng dụng,… của tổ chức, không phụ thuộc vào vị trí vật lý.
.

## Slide 4: Khái niệm VLAN
VLAN là một miền quảng bá được tạo ra bởi một hoặc nhiều switch
VLAN cho phép các thiết bị mạng có thể được phân thành nhóm logic(cùng một VLAN) độc lập với kết nối và vị trí vật lý.
.

## Slide 5: Khái niệm VLAN
Các thiết bị truyền thông trong cùng VLAN cần có:
  Mỗi VLAN là một subnet và đặc trưng bởi một địa chỉ mạng
  Switch phải được cấu hình VLAN
  Các thiết bị được kết nối vào port thuộc VLAN được cấu hình

## Slide 6: Lợi ích khi sử dụng VLAN
Bảo mật: phân nhóm tách biệt thiết bị và dữ liệu trên mạng.
Giảm chi phí: giảm thiểu chi phí cho hạ tầng, phần cứng
Tăng hiệu suất mạng: chia mạng thành nhiều broadcast domain, giảm các traffic mạng không cần thiết.
  Giảm hiện tượng broadcast storm
Dễ quản lí mạng: nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận IT.

## Slide 7
Hoạt động của VLAN
Switch A
Green
VLAN
Black
VLAN
Red
VLAN
Switch A
Green
VLAN
Black
VLAN
Red
VLAN
Switch B
Green
VLAN
Black
VLAN
Red
VLAN
Mỗi VLAN xem như một cầu nối vật lý
VLAN có thể mở rộng ra nhiều Switch
Management/HR Department (red)
Accounting Department (black)
Data Recovery & IT Department (green)

## Slide 8: Hoạt động của VLAN
Static VLAN
  Gọi là port-based VLAN
  Các port của switch sẽ được gán cho các VLAN một cách “thủ công”
Dynamic VLAN
  Các Port thành viên của VLAN được gán tự động
  Thường sử dụng cơ sở dữ liệu ánh xạ giữa VLAN và địa chỉ vật lý
.

## Slide 9: Hoạt động của VLAN
Các chú ý khi triển khai VLAN:
Mỗi VLAN tương ứng với một subnet
VLAN được gán trên các port của switch, không thực hiện trên các host
Để một host thuộc một VLAN thì host phải được gán địa chỉ IP thuộc subnet của VLAN
.

## Slide 10: VLAN Tagging
VLAN Tagging được sử dụng khi cần dùng một kết nối để vận chuyển cho nhiều VLAN
  Khi switch nhận được gói tin, sẽ thêm thông tin định danh VLAN trong phần header
  Gói tin sẽ được forward dựa trên định danh VLAN (VLAN ID) và địa chỉ MAC
  Khi tới switch đích, VLAN ID sẽ được tách khỏi gói tin trước khi chuyển cho thiết bị cuối
Kết nối giữa các switch cho phép vận chuyển nhiều VLAN gọi là trunk link hay VLAN trunking.
.

## Slide 11: VLAN Tagging
No VLAN Tagging
VLAN Tagging
.
Có 2 giao thức sử dụng trong VLAN tagging
Inter-Switch Link (ISL)
IEEE 802.1Q

## Slide 12: Một số loại VLAN
Default VLAN
  Bau đầu, tất cả các port của switch thuộc VLAN mặc định
  Đối với các switch của Cisco, VLAN mặc định là VLAN 1
  Không thể đổi tên hay xóa VLAN 1
Native VLAN
  Giao thức 802.1Q hỗ trợ cả dữ liệu thuộc VLAN (tagged) và không thuộc VLAN (untagged)
  Dữ liệu untagged sẽ được chuyển vào native VLAN
Management VLAN
  Là VLAN thường được gán địa chỉ IP và subnet mask
  Dùng để cho phép truy cập và cấu hình switch từ xa

## Slide 13: Cấu hình VLAN
Các bước chính thực hiện cấu hình VLAN và trunk:
  Tạo VLAN
  Gán các port của switch cho VLAN
  Kiểm tra lại các cấu hình VLAN
  Cấu hình trunk giữa các switch
  Kiểm tra cấu hình trunk
.

## Slide 14: Tạo VLAN
Cách 1:
  Switch#vlan database
  Switch(vlan)#vlan vlan_id
  Switch(vlan)#exit
Cách 2:
  Switch#(config)vlan vlan_id
  Switch(config-vlan)#name vlan_name
  Switch(config-vlan)#exit
Trong đó phạm vi của vlan_id
  Normal vlan: từ 1 đến 1001
  Extend vlan: từ 1006 đến 4094

## Slide 15: Gán các port của switch cho VLAN
Switch(config)#interface fastethernet 0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/7
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
vlan 2
.

## Slide 16: Gán đồng thời nhiều port (port range)
Switch(config)#interface range fastethernet 0/8-12
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#exit
vlan 3
.

## Slide 17: Kiểm tra cấu hình VLAN
vlan 3
vlan 2
vlan 1 default
.
Switch#show vlan
Hoặc
Switch#show vlan brief

## Slide 18: Xóa VLAN
Đưa port ra khỏi VLAN
  Switch(config-if)#no switchport access vlan vlan_id
Xóa một VLAN
    Switch(config)#no vlan vlan_id
Xóa toàn bộ thông tin VLAN
  Switch#delete flash:vlan.dat

## Slide 19: Cấu hình trunk port
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#switchport trunk allow vlan 1,2,3
Switch(config-if)#exit
Các lệnh sử dụng:
Chuyển port về mode trunk: switchport mode trunk
Chỉ định native VLAN: switchport trunk native vlan
Chỉ định VLAN port trunk cho phép: switchport trunk allow vlan
trunking

## Slide 20: Kiểm tra cấu hình Trunk
show interfaces interface-ID switchport